EK-1

. Isıtma ve sıhhi sıcak su kullanım tesisatlarında kullanılması öngörülen asgari yalıtım kalınlıkları tablosu:

| MADDE | BORU VEYA BAĞLANTI ELEMANI ÇAPI | ASGARİ YALITIM KALINLIĞI |
| --- | --- | --- |
| 1 | İç çapı 22mm’ye kadar; | 20mm |
| 2 | İç çapı 22mm’den 35mm’ye kadar; | 30mm |
| 3 | İç çapı 35mm’den 100mm’ye kadar; | Boru çapına eşit |
| 4 | İç çapı 100mm’den büyük olan; | 100mm |
| 5 | Madde 1–4 belirtilen boru ve bağlantı elemanı için duvar içinde döşeme geçişlerinde, boru kesişimlerinde, boru birleşim noktalarında, merkezi tesisat dağıtma ağında; | 1-4 maddelerine karşılık gelen yalıtım kalınlıklarının 1/2sı kadar. |
| Not 1: Yukarıda verilen tablo ısıl iletkenlik katsayısı (=0,035 W/mK olan yalıtım malzemeleri için geçerlidir. Farklı ısıl iletkenliğe sahip yalıtım malzemeleri için kullanılması gereken yalıtım kalınlıkları tekniğine uygun olarak hesaplanmalıdır. Not 2: Tesisatlarda kullanılan camyünü; prefabrik boru tipi camyünü olmalıdır. Şilte tipinde olan camyünleri tesisatlarda kullanılamaz. |

EK-2

| Yüksek Basınçlı Sodyum | Bütün çeşitleri ve sınıfları. |
| --- | --- |
| Metal Halojenur | Bütün çeşitleri ve sınıfları. |
| Endiksiyon Aydınlatmalı | Bütün çeşitleri ve sınıfları. |
| Boru Şeklinde Fleurosan | 26 mm çapında (T8) lambalar, 16 mm çapında (T5) ve 11 W üzerinde sınıflandırılmış yüksek verimli kumanda dişlisine sahip lambalar ve (T12) lineer 2400 mm uzunluğunda fleurosan lambalar. |
| Kompakt Fleurosan | 11W üzerindeki bütün sınıfları ve enerji verimliliği 50 lümen/devreWatt’tan büyük olan bütün çeşit ve sınıfları. |
| Diğer | Lambanın enerji verimliliği 50 lümen/devreWatt ‘tan büyük olan bütün çeşit ve sınıfları. |

Genel Aydınlatma İçin Uygun  Aydınlatma Kaynakları

EK- 3

Binalar İçin Düzenlenecek Olan Enerji Kimlik Belgesi

| ENERJİ KİMLİK BELGESİ |
| --- |
| Belge No : Bina tipi : İnşaat yılı : Kapalı Kullanma alanı : Ada, Parsel : Adres : | Tarih : Belgeyi Düzenleyen : Oda Sicil No : Belgenin Son Geçerlilik Tarihi : İmza : |
| Mülk sahibi: İsim: Adres: | Müşterek tesisatların sahibi (gerekliyse): İsim: Adres: |
| Enerji tipine göre yıllık tüketimler Nihai Enerji tüketimleri Birincil Enerji tüketimleri Enerji Kullanım Alanı kWsaat kWsaat Isıtma : Sıhhi sıcak su : Soğutma : Aydınlatma : TOPLAM : |
| Isıtma, sıhhi sıcak su üretimi, soğutma ve aydınlatma için enerji tüketimleri (birincil enerji olarak) | Isıtma, sıhhi sıcak su üretimi, soğutma ve aydınlatma için sera etkisi gazı (SEG) emisyonları Emisyon salımı: ……………..kg eşd.CO2 / m².yıl |
| Nihai tüketim: …………kWsaat/ m².yıl |  |
| Tasarruflu Bina Enerji Tüketimi Yüksek Bina | Bina | SEG Emisyonu Düşük Bina SEG Emisyonu Yüksek Bina | Bina |

EK- 4a

Birincil Enerjiye Göre Referans Göstergesi (RG)

| BİNA TİPLERİ | KULANIM AMAÇLARI | 1.ısıtma bölgesi(RG) | 2.ısıtma bölgesi(RG) | 3.ısıtma bölgesi(RG) | 4.ısıtma bölgesi(RG) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konutlar : | Tek ve ikiz aile evleri | 165 | 240 | 285 | 420 |
|  | Apartman blokları | 180 | 255 | 300 | 435 |
| Hizmet Binaları : | Ofis ve Büro Binaları | 240 | 300 | 360 | 495 |
|  | Eğitim Binaları (Okullar, Yurtlar, Spor Tesisleri vb.) | 180 | 255 | 300 | 450 |
|  | Sağlık Binaları (Hastaneler, huzurevleri, yetiştirme yurtları, sağlık ocakları vb.) | 600 |
| Ticari Binalar : | Otel, Motel, Restoran vb. | 540 |
|  | Alışveriş Ve Ticaret Merkezleri | 750 |

RG:Birincil Enerji cinsinden referans göstergesi (kWh/m2-yıl)

EK- 4b

Sera Gazı Referans Göstergesi (SRG)

| BİNA TİPLERİ | KULANIM AMAÇLARI | 1.ısıtma bölgesi(SRG) | 2.ısıtma bölgesi(SRG) | 3.ısıtma bölgesi(SRG) | 4.ısıtma bölgesi(SRG) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konutlar : | Tek ve ikiz aile evleri | 28 | 40 | 47 | 70 |
|  | Apartman blokları | 30 | 43 | 50 | 73 |
| Hizmet Binaları : | Ofis ve Büro Binaları | 40 | 50 | 60 | 80 |
|  | Eğitim Binaları (Okullar, Yurtlar, Spor Tesisleri vb.) | 30 | 45 | 50 | 75 |
|  | Sağlık Binaları (Hastaneler, huzurevleri, yetiştirme yurtları, sağlık ocakları vb.) | 120 |
| Ticari Binalar : | Otel, Motel, Restoran vb. | 100 |
|  | Alışveriş Ve Ticaret Merkezleri | 150 |

SRG:Nihai Enerji cinsinden referans göstergesi (kg eşd.CO2 / m².yıl)

EK- 5a

Birincil Enerji Tüketimlerine Göre Enerji Sınıfı (EP)

| Bina Enerji Sınıfı | Birincil Enerji Tüketimlerine Göre Enerji Sınıfı Endeksi (EP) |
| --- | --- |
| A | EP < 0,4*RG |
| B | 0,4*RG ≤ EP <0,8*RG |
| C | 0,8*RG ≤ EP < RG |
| D | RG ≤ EP < 1,20*RG |
| E | 1,20*RG ≤ EP < 1,40*RG |
| F | 1,40*RG ≤ EP < 1,75*RG |
| G | 1,75*RG ≤ EP |

EP: Birincil enerji cinsinden enerji performansı göstergesi (kWh/m2-yıl)

EK- 5b

Nihai Enerji Tüketimlerine Göre Sera Gazı Emisyon Sınıfı (SEG)

| Bina Enerji Sınıfı | Nihai Enerji Tüketimlerine Göre Sera Gazı Emisyon Sınıfı Endeksi (SEG) |
| --- | --- |
| A | SEG < 0,4*SRG |
| B | 0,4*SRG ≤ SEG <0,8*SRG |
| C | 0,8*SRG ≤ SEG < SRG |
| D | SRG ≤ SEG < 1,20*SRG |
| E | 1,20*SRG ≤ SEG < 1,40*SRG |
| F | 1,40*SRG ≤ SEG < 1,75*SRG |
| G | 1,75*SRG ≤ SEG |

SEG: Nihai enerji tüketimine göre sera gazları emisyonu göstergesi (kg eşd.CO2 / m².yıl)

EK- 6

Birincil Enerji ve Sera Gazları Emisyonu Dönüşüm Katsayıları

|  | *Birincil Enerji Dönüşüm Katsayıları | SEG Dönüşüm Katsayısı |
| --- | --- | --- |
|  | Yenilenebilir olmayan kaynak | Toplam | [kg eşd.CO2 /kWh] |
| Fuel-Oil |  |  | 0.330 |
| Doğalgaz |  |  | 0.234 |
| Gaz (propan, bütan, metan, biyogaz) |  |  | 0.277 |
| Diğer fosil yakıtlar |  |  | 0.320 |
| Antrasit |  |  | 0.394 |
| Linyit |  |  | 0.433 |
| Kok |  |  | 0.467 |
| Talaş |  |  | 0.004 |
| Kütük, biokütle |  |  | 0.014 |
| Kayın kütüğü |  |  | 0.013 |
| Köknar kütüğü |  |  | 0.020 |
| Hidrolik enerji santralinden elektrik |  |  | 0.007 |
| Nükleer enerji santralinden elektrik |  |  | 0.016 |
| Kömür enerji santralinden elektrik |  |  | 1.340 |
| Doğalgaz enerji santralinden elektrik |  |  | 0.819 |
| Karışık elektrik |  |  | 0.617 |
| *Birinci enerji dönüşüm katsayıları; ilgili kurum ve kuruluşların belirlediği değerler esas alınacaktır. |

NOT: Bu değişkenler, birincil enerjiyi nihai enerjiye dönüştürmek için dönüşüm ve iletim sistemlerinde gerekli olan enerjiyi içerir.

EK- 7

ISI YALITIMI UYGULAMA DETAYLARI

| 1- DUVARLAR (BETON PERDE DUVARLAR TOPRAK TEMASLI) |
| --- |
| 5A TOPRAK EKSTRUDE POLİSTREN KÖPÜK SU YALITIM MEMBRANI DÜZELTME SIVASI BETONARME PERDE DUVAR İÇ SIVA | 5B A TOPRAK B BASKI DUVARI C SU YALITIM MEMBRANI D ISI YALITIMI E SU YALITIM MEBRANI F DÜZELTME SIVASI G BETONARME PERDE DUVARI H İÇ SIVA |
| ÇATI ARASI KULLANILAN KIRMA ÇATILAR (ISI YALITIMI MERTEK ARASINDA ÇATI ARASI ODA) |
| ÇATI ÖRTÜSÜ SU YALITIM MEMBRANI ÇATI TAHTASI HAVALANDIRMA BOŞLUĞU | AHŞAP MERTEKLER ARASI ISI YALITIMI BUHAR KESİCİ MEMBRAN LAMBRİ, SUNTA, ALÇI PLAKA VB. TAVAN KAPLAMASI |

| 3- ÇATI ARASI KULLANILAN KIRMA ÇATILAR ( BETONARME PLAK VEYA ASMÇLEN DÖŞEME VEYA GAZBETON ÇATI PANELİ ÜZERİ) |
| --- |
| ÇATI ÖRTÜSÜ KİREMİT TESBİT ÇITASI BASKI ÇITASI NEFES ALAN SU YALITIM MEMBRANI ISI YALITIMI | BUHAR KESİCİ MEMBRAN BETONARME PLAK VEYA ASMOLEN DÖŞEME VEYA GAZBETON ÇATI PANELİ TAVAN SIVASI |
| 4- ÇATI ARASI KULLANILAN KIRMA ÇATILAR ( ISI YALITIMI MERTEK VEYA ÇATI TAHTASI ÜZERİNDE) |
| ÇATI ÖRTÜSÜ KİREMİT TESBİT ÇITASI BASKI ÇITASI NEFES ALAN SU YALITIM MEMBRANI ISI YALITIMI | BUHAR KESİCİ MEMBRAN ÇATI TAHTASI MERTEK TAVAN KAPLAMASI |
| 5- ÇATI ARASI KULLANILAN KIRMA ÇATILAR (ISI YALITIMI MERTEK ARASINDA ÇATI ARASINDA ÇATI KATI) |
| ÇATI ÖRTÜSÜ POLİOLEFİN NEFES ALAN SU YALITIM MEMBRANI ÇATI TAHTASI MERTEK ARASI ISI YALITIMI | BUHAR KESİCİ MEMBRAN TAVAN KAPLAMASI HAVALANDIRMA BOŞLUĞU |
| 6- ÇATI ARASI KULLANILMAYAN KIRMA ÇATILAR (TEK YÖNLÜ KIRMA ÇATILAR) |
| ÇATI ÖRTÜSÜ SU YALITIM MEMBRANI ÇATI TAHTASI HAVALANDIRILAN ÇATI ARASI BOŞLUĞU | ISI YALITIMI BETONARME VEYA ASMOLEN VEYA GAZBETON DÖŞEME PANELİ TAVAN SIVASI |
| 7 - ÇATI ARASI KULLANILMAYAN KIRMA ÇATILAR (ÇİFT YÖNLÜ KIRMA ÇATILAR) 1.ÇATI ÖRTÜSÜ 2. SU YALITIM MEMBRANI 3. ÇATI TAHTASI 4. HAVALANDIRILAN ÇATI ARASI BOŞLUĞU 5. ISI YALITIMI 6. BETONARME PLAK VEYA ASMOLEN DÖŞEME VEYA GAZ BETON DÖŞEME PANELİ 7. TAVAN SIVASI |
| 8 .DUVARLAR (HAVALANDIRMALI DUVARLAR) DIŞ CEPHE KAPLAMASI GİYDİRME CEPHE (TAŞIYICI KONSTRÜKSİYON) DÜBEL ISI YALITIMI SIVA DUVAR KONSTRÜKSİYONU İÇ SIVA |

- DÖŞEMELER (ÇIKMALAR) DÖŞEME KAPLAMASI DÜZELTME ŞAPI (3-5 CM) BETONARME PLAK VEYA ASMOLEN DÖŞEME YAPIŞTIRICI ( ISI YALITIMI KALIP İÇİNE KONURSA GEREK YOKTUR) ISI YALITIMI DÜBEL ( ISI YALITIMI KALIP İÇİNE KONURSA GEREK YOKTUR) FİLE TAŞIYICILI İNCE SIVA VEYA RABİTZ TELLİ NORMAL SIVA

10.- DÖŞEMELER (ÇIKMALAR) DÖŞEME KAPLAMASI YÜZER ŞAP ISI YALITIM MEMBRANI ( ISI YALITIMI OLARAK XPS KULLANILIRSA AYIRICI TABAKA) ISI YALITIMI BETONARME PLAK VEYA ASMOLEN DÖŞEME SIVA

A- DIŞTAN YALITIM B- İÇTEN YALITIM

11 - DUVARLAR (KOLON, BETONARME PERDE DUVARLAR) A- DIŞTAN YALITIM DIŞ CEPHE KAPLAMASI FİLE TAŞIYICILI İNCE SIVA VEYA RABİTZ TELLİ NORMAL SIVA DÜBEL ( ISI YALITIMI KALIP İÇERİSİNE KONURSA GEREK YOKTUR) ISI YALITIMI YAPİŞTIRICI (ISI YALITMI KALIP İÇİNE KONURSA GEREK YOKTUR) DUVAR KONSTRÜKSİYONU İÇ SIVA B- İÇTEN YALITIM DIŞ CEPHE KAPLAMASI SIVA BETONARME PERDE YAPIŞTIRICI (ISI YALITIMI KALIP İÇERİSİNE KONURSA GEREK YOKTUR) ISI YALITIMI BUHAR KESİCİ MEMBRAN (YOĞUŞMA KONTROLÜNE GÖRE GEREKİYORSA) ALÇI SIVA ( DONATI FİLESİ İLE) VEYA ALÇI PLAKA (EK YERLERİNE FİLE BANI KULLANILMALI) İÇ KAPLAMA

12 - DÜŞÜK EĞİMLİ METAL ÇATILAR (DÜZ METAL ÇATILAR) MİNERAL KAPLI VEYA UV DAYANIMLI SU YALITIM MEMBRANI ISI YALITIMI (ÇİFT KAT OLDUĞUNDA ŞAŞIRTMALI) BUHAR KESİCİ MEMBRAN TRAPEZ METAL ÖRTÜ TAŞIYICI SİSTEM

13 - EĞİMLİ METAL ÇATILAR ( ISI YALITIMLI HAZIR SANDVİÇ PANEL ÇATILAR) ISI YALITIMLI HAZIR SANDVİÇ METAL PANEL TAŞIYICI SİSTEM 45

14 - EĞİMLİ METAL ÇATILAR METAL ÇATI ÖRTÜSÜ NEFES ALAN SU YALITIM MEMBRANI METAL VEYA AHŞAP KADRONLAR ARASI ISI YALITIMI BUHAR KESİCİ MEMBRAN HAFİF BETON ÇATI PLAĞI VEYA GAZ BETON ÇATI PLAĞI TAŞIYICI SİSTEM İÇ TAŞIYICI SİSTEM

15 - EĞİMLİ METAL ÇATILAR (ISI YALITIMLI HAZIR SANDVİÇ PANEL ÇATILAR) ISI YALITIMLI HAZIR SANDVİÇ METAL PANEL TAŞIYICI SİSTEM

ÇIKMA DUVAR BİLEŞENİ NOT: YALIN DUVAR OLARAK KULLANILAN DUVAR MALZEMELERİ (GAZ BETON, TUĞLA, BİMS VB.) KALINLIKLARINA KARAR VERİLİRKEN YÖNETMELİKTE BÖLGELERİNE GÖRE TAVSİYE EDİLEN U DEĞERLERİ DİKKATE ALINARAK HESAPLAMA YAPILMALIDIR.

17 - DÖŞEMELER ( ISITILMAYAN HACİM ÜSTÜ DÖŞEMELER- AÇIK GEÇİTLER ÜZERİ DÖŞEMELER) DÖŞEME KAPLAMASI DÜZELME ŞAPI 3-5 CM BETONARME DÖŞEME AHŞAP KADRONLAR ARASI ISI YALITIMI SUNTA, ALÇI PLAKA VEYA KAPLAMA DÖŞEME KAPLAMASI DÜZELTME ŞAPI 3-5 CM, BETONARME DÖŞEME YAPIŞTIRICI ISI YALITIMI DUBEL FİLE TAŞIYICILI İNCE SIVA VEYA RABİTZ TELLİ NORMAL SIVA

18 - DÖŞEMELER (MERKEZİ ISITMASI OLMAYAN ARA KAT DÖŞEMESİ) DÖŞEME KAPLAMASI YÜZER ŞAP BİR KAT SERBEST SU YALITIMI MEMBRANI ISI YALITIMI BETONARME PLAK VEYA ASMOLEN DÖŞEME VEYA GROBETON DÖŞEME PANELİ ASMOLEN İÇ SIVA

19 - TERAS ÇATILAR (3A-YÜRÜNEN TERAS ÇATILAR-3B–YÜRÜMEYEN TERAS ÇATILAR-3C-YÜRÜNMEYEN TERAS ÇATILAR) 3A DÖŞEME KAPLAMASI (YÜRÜNEN ÇATIDA) HARÇ KORUMA BETONU SU YALITIM MEMBRANI ISI YALITIMI (ÇİFT KAT OLDUĞUNDA ŞAŞIRTMALI) BUHAR KESİCİ MEMBRAN BUHAR DENGELEYİCİ (GEREKTİĞİNDE BÜYÜK ALANLARDA) EĞİM BETONU BETONARME PLAK VEYA ASMOLEN DÖŞEME VEYA GAZBETON DÖŞEME PANELİ TAVAN SIVASI 3B VE 3C ÇAKIL (3B DETAYINDA) MİNERAL KAPLI SU YALITIM MEMBRANI (3C DETAYINDA) (VEYA UV DAYANIKLI TEK KAT ÖZEL MEMBRAN) SU YALITIM MEMBRANI ISI YALITIMI (ÇİFT KAT OLDUĞUNDA ŞAŞIRTMALI) BUHAR KESİCİ MEMBRAN BUHAR DENGELEYİCİ (GEREKTİĞİNDE BÜYÜK ALANLARDA) EĞİM BETONU BETONARME PLAK VEYA ASMOLEN DÖŞEME VEYA GAZBETON DÖŞEME PANELİ TAVAN SIVASI NOT : TERAS ÇATI ÜZERİNDE ISI YALITIMIN PARAPET ALNINA DÖNDÜRÜLEREK ISI KÖPRÜLERİNİN ÖNLENMESİ TAVSİYE EDİLİR.

20 - TERS TERAS ÇATILAR (3D- YÜRÜNEN TERAS ÇATILAR -3E - YÜRÜNMEYEN TERAS ÇATILAR) 3D DÖŞEME KAPLAMASI KARO TAKOZLARI VEYA HARÇ (HARÇ OLMASI DURUMUNDA HARÇIN ALTINDA ÇAKIL KULLANILMALIDIR) AYIRICI KEÇE ISI YALITIMI ( EKSTURUDE POLİSTİREN KÖPÜK) SU YALITIM MEMBRANI EĞİM BETONU BETONARME PLAK VEYE ASMOLEN DÖŞEME VEYA GAZBETON DÖŞEME PANELİ TAVAN SIVASI 3E ÇAKIL AYIRICI KEÇE ISI YALITIMI (XPS) SU YALITIM MEMBRANI EĞİM BETONU BETONARME PLAK VEYA ASMOLEN DÖŞEME VEYA GAZBETON DÖŞEME PANELİ TAVAN SIVASI NOT : TERAS ÇATI ÜZERİNDE ISI YALITIMIN PARAPET ALNINA DÖNDÜRÜLEREK ISI KÖPRÜLERİNİN ÖNLENMESİ TAVSİYE EDİLİR.

21 - DÖŞEMELER (ZEMİNE OTURAN DÖŞEMELER) 6.1 DÖŞEME KAPLAMASI ŞAP BİR KAT SERBEST SU YALITIM MEMBRANI (XPS KULLANILIRSA AYIRICI KEÇE TABAKASI) ISI YALITIMI SU YALITIM MEMBRANI GROBETON (MALA PERDAHLI) BLOKAJ TOPRAK ZEMİN 6.2 AHŞAP PARKE AHŞAP KÖR DÖŞEME AHŞAP KADRONLAR ARASI ISI YALITIMI SU YALITIM MEMBRANI GROBETON ( MALA PERDAHLI) 6.3 DÖŞEME KAPLAMASI ŞAP SU YALITIM MEMBRANI CURUF,PERLİT,BİMS DOLGU SU YALITIM MEMBRANI GROBETON (MALA PERDAHLI) BLOKAJ TOPRAK ZEMİN

EK- 8a

BEP ile ilgili Türk Standardları Listesi

| TS 825 | Binalarda Isı Yalıtım | 2008 |
| --- | --- | --- |
| TS EN ISO 10211-1 | Bina İnşaatlarında Isıl Köprüler - Isı Akışları ve Yüzey Sıcaklıkları - Bölüm 1: Genel Hesaplama Metotları | 2000 |
| TS EN ISO 10211-2 | Bina Yapımında Isıl Köprüler- Isı Akışlarının ve Yüzey Sıcaklıklarının Hesaplanması- Bölüm 2: Doğrusal Isıl Köprüler | 2001 |
| TS EN ISO 14683 | Bina İnşaatı-Isıl Köprüler-Lineer Isıl Geçirgenlik-Basitleştirilmiş Metot ve Hatasız Değerler | 2000 |
| TS EN ISO 6946 | Yapı bileşenleri ve yapı elemanları - Isıl direnç ve ısıl geçirgenlik hesaplama metodu | 2007 |
| TS EN 12207 | Pencereler ve kapılar - Hava geçirgenliği - Sınıflandırma | 2004 |
| TS EN 13829 | Binaların Isıl Performansı- Binaların Hava Geçirgenliğinin Tayini- Fan Basıncı Altında Tutma Deneyi | 2001 |
| TS 2164 | Kalorifer Tesisatı Projelendirme Kuralları | 1983 |
| TS 11389 EN 13384-1 | Bacalar – Isı ve akışkan dinamiği hesaplama metotları – Bölüm 1: Tek ısıtma tertibatına bağlı bacalar | 2006 |
| TS 11388 EN 13384-2 | Bacalar – Isı ve akışkan dinamiği hesaplama metotları – Bölüm 2: Birden çok ısıtma tertibatına bağlı bacalar | 2006 |
| TS 2192 | Kalorifer Tesisatı Yerleştirme Kuralları | 1976 |
| TS EN 378-1 | Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Güvenlik ve çevre kuralları - Bölüm 1: Temel kurallar, tarifler, sınıflandırma ve seçim kriterleri | 2007 |
| TS EN 378-2 | Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Güvenlik ve çevre kuralları- Bölüm 2: Tasarım, yapım, deney, işaretleme ve dokümantasyon | 2004 |
| TS EN 378-3 | Soğutma Sistemleri ve Isı Pompaları - Güvenlik ve Çevre Kuralları- Bölüm 3: Tesis Yeri ve Personel Koruma | 2002 |
| TS EN 378-4 | Soğutma Sistemleri ve Isı Pompaları- Güvenlik ve Çevre Kuralları- Bölüm 4: İşletme, Bakım, Onarım ve Geri Kazanım | 2001 |
| TS 3419 | Havalandırma Ve İklimlendirme Tesisleri - Projelendirme Kuralları | 2002 |
| TS 5895 | Merkezi Klima (İklimlendirme) ve Havalandırma Tesislerinin İşletme ve Bakım Kuralları | 1998 |
| TS 3420 | Havalandırma ve İklimlendirme Tesislerini Yerleştirme Kuralları | 1979 |
| TS EN 1507 | Havalandırma-Binalarda-Kanal Şebekesi-Dikdörtgen Enkesitli Sac Metal Hava Kanalları-Dayanım ve Sızdırmazlık-Özellik ve Deneyler | 2006 |
| TS EN 12237 | Binalarda havalandırma – Kanal şebekesi – Dairesel sac metal kanallar – Dayanım ve sızdırmazlık | 2006 |
| TS EN 14336 | Isıtma sistemleri - Binalar için - Su esaslı ısıtma sistemlerinin tesisi ve işletmeye alınması | 2007 |
| TS EN 26 | Ani Su Isıtıcılar (Şofbenler)-Gaz Yakan, Atmosferik Brülörlü | 2006 |
| TS EN 89 | Isıtıcılar – Gaz yakan – Ev tipi – Sıcak su üretimi için depolu su ısıtıcılar | 2008 |
| TS EN 12975-1 | Isıl güneş enerji sistemleri ve bileşenleri-Güneş enerjisi kolektörleri-Bölüm 1:Genel Kurallar | 2008 |
| TS 3817 | Güneş Enerjisi - Su Isıtma Sistemlerinin Yapım Tesis ve İşletme Kuralları | 1994 |
| TS EN 215 | Radyatör vanaları – termostatik –Özellikler ve deney metotları | 2007 |
| TS EN 832 | Binaların Isıl Performansı – Meskenlerde Isıtma Amacıyla Kullanılan Enerjinin Hesaplanması | 2007 |
| TS EN 834 | Isı Maliyet Bölüştürücüleri - Radyatör Isı Tüketiminin Belirlenmesinde Kullanılan - Elektrik Enerjisi İle Çalışan | 1997 |
| TS 4041 | Kazanlar- Anma Isı Gücü Ve Verim Deneyleri Esasları | 1983 |
| TS ISO 9459-1 | Güneş Enerjisiyle Isıtma-Konut Su Isıtma Sistemleri-Bölüm 1:İç Ortam Deney Metotları Kullanılarak Performans Değerlendirme İşlemi | 1999 |
| TS ISO 9459-2 | Güneş Enerjisi Konut Su Isıtma Sistemleri Bölüm 2: Sadece Güneş Enerjili Sistemlerin Yıllık Performans Tahmini Ve Sistem Performans Karekteristikleri İçin Dış Ortam Deney Metodu | 2000 |
| TS ISO 9459-3 | Güneş Enerjisiyle Isıtma Konut Su Isıtma Sistemleri Bölüm 3 : Güneş Ve İlâve Isıtıcılı Sistemlerin Performans Deneyi | 1999 |

EK- 8b

BEP ile ilgili Avrupa Standardları Listesi

| EN 12170 | Heating systems in buildings - Procedure for the preparation of documents for operation, maintenance and use - Heating systems requiring a trained operator | 2002 |
| --- | --- | --- |
| EN 12171 | Heating systems in buildings - Procedure for the preparation of documents for operation, maintenance and use - Heating systems not requiring a trained operator | 2002 |
| EN 12828 | Heating systems in buildings - Design for water-based heating systems | 2003 |
| EN 12831 | Heating systems in buildings - Method for calculation of the design heat load | 2003 |
| EN 14336 | Heating Systems in buildings - Installation and commissioning of the water based heating systems | 2004 |
| EN 15240 | Ventilation for Buildings - Energy performance of buildings : Guidelines for the inspection of air-conditioning systems. | 2007 |
| EN 15243 | Ventilation for Buildings - Calculation of room temperatures and of load and energy for buildings with room conditioning systems | 2007 |
| EN 15316-1 | Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 1: General | 2007 |
| EN 15316-2-1 | Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies : Part 2.1: Space heating emission systems | 2007 |
| EN 15316-2-3 | Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 2-3: Space heating distribution systems | 2007 |
| EN 15316-3-1 | Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 3: Domestic hot water systems | 2007 |
| EN 15316-3-2 | Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 3-2: Domestic hot water systems, distribution | 2007 |
| EN 15316-3-3 | Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 3-3: Domestic hot water systems, generation | 2007 |
| EN 15316-4-3 | Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-3: Heat generation systems, thermal solar systems | 2007 |
| EN 15316-4-4 | Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-4: Heat generation systems, building-integrated cogeneration systems | 2007 |
| EN 15316-4-5 | Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-5: Space heating generation systems, the performance and quality of district heating and large volume systems | 2007 |
| EN 15316-4-6 | Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-6: Heat generation systems, photovoltaic systems |  |
| EN 15377-3 | Design of embedded water based surface heating and cooling systems | 2007 |
| EN 15378 | Energy performance of buildings: Inspection of boilers and heating systems |  |
| EN 15217 | Energy performance of buildings - Methods of expressing energy performance and for energy certification of buildings | 2007 |
| EN 12464-1 | Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places | 2002 |
| EN 12464-2 | Light and lighting - Lighting of work places - Part 2: outdoor work places | 2007 |
| EN 12665 | Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements | 2002 |
| EN 13032-1 | Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 1 : Measurement and file format | 2004 |
| EN 13032-1/AC:2005 | Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 1 : Measurement and file format | 2005 |
| EN 13032-2 | Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and lumlinaires - Part 2 : Presentation of data for indoor and outdoor work places | 2005 |
| EN 13032-2/AC:2007 | Light and Lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires- Part 2 : Presentation of data for indor and outdoor work places | 2007 |
| EN 15193 | Energy performance of buildings - Energy requirements for lighting | 2007 |
| EN 12097 | Ventilation for buildings - Ductwork - Requirements for ductwork components to facilitate maintenance of ductwork systems | 2006 |
| EN 12220 | Ventilation for buildings - Ductwork - Dimensions of circular flanges for general ventilation | 1998 |
| EN 12236 | Ventilation for buildings - Ductwork hangers and supports - Requirements for strength | 2002 |
| EN 12237 | Ventilation for buildings - Ductwork - Strength and leakage of circular sheet metal ducts | 2003 |
| EN 12238 | Ventilation for buildings - Air terminal devices - Aerodynamic testing and rating for mixed flow application | 2001 |
| EN 12239 | Ventilation for buildings - Air terminal devices - Aerodynamic testing and rating for displacement flow applications | 2001 |
| EN 12589 | Ventilation for buildings - Air terminal units - Aerodynamic testing and rating of constant and variable rate terminal units | 2001 |
| EN 12599 | Ventilation for buildings - Test procedures and measuring methods for handing over installed ventilation and air conditioning systems | 2000 |
| EN 12792 | Ventilation for buildings. Symbols, terminology and graphical symbols | 2003 |
| EN 13030 | Ventilation for buildings - Terminals - Performance testing of louvres subjected to simulated rain | 2001 |
| EN 13053 | Ventilation for buildings - Air handling units - Ratings and performance for units, components and sections | 2006 |
| EN 13141-1 | Ventilation for buildings - Performance testing of components/ products for residential ventilation - Part 1. Externally and internally mounted air transfer devices | 2004 |
| EN 13141-2 | Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 2. Exhaust and supply air terminal devices | 2004 |
| EN 13141-3 | Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 3. Range hoods for residential use | 2004 |
| EN 13141-4 | Ventilation for buildings – Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 4. Fans used in residential ventilation systems | 2004 |
| EN 13141-5 | Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 5. Cowls and roof outlet terminal devices | 2004 |
| EN 13141-6 | Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 6. Exhaust ventilation system packages used in a single dwelling | 2004 |
| EN 13141-7 | Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 7: Performance testing of a mechanical supply and exhaust ventilation units (including heat recovery) for mechanical ventilation systems intended for single family dwellings | 2004 |
| EN 13141-8 | Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 8: Performance testing of un-ducted mechanical supply and exhaust ventilation units for mechanical ventilation systems | 2006 |
| EN 13142 | Ventilation for buildings – Components / products for residential ventilation – Required and optional performances characteristics | 2004 |
| EN 13180 | ventilation for buildings - Ductwork - Dimensions and mechanical requirements for flexible ducts. | 2001 |
| EN 13181 | Ventilation for buildings - Terminals - Performance testing of louvres subject to simulated sand | 2001 |
| EN 13182 | Ventilation for buildings - Instrumentation requirements for air velocity measurements in ventilated spaces | 2002 |
| EN 13264 | Ventilation for buildings - Terminals - Floor mounted air terminal devices - Tests for structural classification | 2001 |
| EN 13403 | Ventilation for buildings. Non metallic ducts. Ductwork made from insulation ductboards | 2003 |
| EN 13465 | Ventilation for buildings - Calculation methods for the determination of air flow rates in dwellings | 2004 |
| EN 13829 | Thermal performance of buildings - Determination of air permeability of buildings - Fan pressurization method (ISO 9972:1996, modified) | 2001 |
| EN 14134 | Ventilation for buildings - Performance testing and installation checks of residential ventilation systems | 2004 |
| EN 14239 | Ventilation for buildings - Ductwork - Measurement of ductwork surface area | 2004 |
| EN 14240 | Ventilation for buildings - Chilled ceilings - Testing and rating | 2004 |
| EN 14277 | Ventilation for buildings - Air terminal devices - Method for airflow measurement by calibrated sensors in or close to ATD/Plenum boxes | 2006 |
| EN 14518 | Ventilation for buildings - Chilled beams - Testing and rating of passive chilled beams | 2005 |
| EN 1505 | Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts and fiffings with rectangular cross section - Dimensions | 1997 |
| EN 1506 | Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts and fittings with circular cross-section - Dimensions | 1997 |
| EN 1507 | Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts with rectangular section - Requirements for strength and leakage | 2006 |
| EN 15239 | Ventilation for buildings - Energy performance of buildings - Guidelines for inspection of ventilation systems | 2007 |
| EN 15242 | Ventilation for buildings - Calculation methods for the determination of air flow rates in buildings including infiltration | 2007 |
| EN 15251 | Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics | 2007 |
| EN 1751 | Ventilation for buildings - Air terminal devices - Aerodynamic testing of dampers and valves | 1998 |
| EN 1886 | Ventilation for buildings - Air handling units - Mechanical performance | 1998 |
| EN 24185 | Measurement of liquid flow in closed conduits - Weighing method |  |
| EN 779 | Particulate air filters for general ventilation - Determination of the filtration performance |  |
| EN ISO 5167-1 | Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 1: General principles and requirements |  |
| prEN 15203 | Energy performance of buildings : Assessment of energy use and definition of ratings |  |
| prEN 15315 | Energy performance of buildings : Overall energy use, primary energy and CO2 emissions |  |
| prEN 15316-4-1 | Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-1: Space heating generation systems, combustion systems |  |
| prEN 15316-4-2 | Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies -Part 4-2: Space heating generation systems, heat pump systems; | 2007 |
| prEN 15316-4-7 | Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-7: Space heating generation systems, biomass combustion systems |  |
| prEN 15377-1 | Heating systems in buildings - Design of embedded water based surface heating and cooling systems - Part 1: Determination of the design heating and cooling capacity |  |
| prEN 15377-2 | Heating systems in buildings - Design of embedded water based surface heating and cooling systems - Part 2: Design, dimensioning and installation |  |
| prEN 15429 | Data requirements for standard economic evaluation procedures related to energy systems in buildings, including renewable energy sources |  |
| prEN 15459 | Data requirements for standard economic evaluation procedures related to energy systems in buildings, including renewable energy sources |  |
| prEN ISO 10077-1 | Thermal performance of windows, doors and shutters – Calculation of thermal transmittance - Part 1: General |  |
| prEN ISO 10211 | Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed calculations (Revision of EN ISO 10211-1:1995 and EN ISO 10211-2:2001) |  |
| prEN ISO 10456 | Building material and products - Hygrothermal properties - Tabulated design thermal values and procedures for determining declared and design values (Revision of EN ISO 10456:2000 incorporating EN 12524:2000) |  |
| prEN ISO 13370 | Thermal performance of buildings - Heat transfer via the ground - Calculation methods (Revision of EN ISO 13370:1998) |  |
| prEN ISO 13786 | Thermal performance of building components - Dynamic thermal characteristics - Calculation methods. (Revision of EN ISO 13786:1999) |  |
| prEN ISO 13789 | Thermal performance of buildings - Transmission and ventilation heat transfer coefficients - Calculation method (Revision of EN ISO 13789:1999) |  |
| prEN ISO 13790 | Energy performance of buildings - Calculation of energy use for space heating and cooling - (Revision of EN ISO 13790; 2004) |  |
| prEN ISO 14683 | Thermal bridges - Linear transmittance - simplified methods and default values (Revision of EN ISO 14683:1999) |  |
| prEN ISO 6946 | Thermal resistance and thermal transmittance - calculation method (Revision of EN ISO 6946:1996) |  |
| prEN 13032-3 | Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaries - Part 3: Presentation of data for emergency lighting of work places |  |
| prEN 14255-3 | Measurement and assessment of personal exposures to incoherent optical radiation - Part 3 : UV-Radiation emitted by the sun |  |
| prEN 13947 | Thermal performance of curtain walling – Calculation of thermal transmittance |  |
| EN 15232 | Energy performance of buildings - Impact of Building Automation, Controls and Building Management | 2007 |
| EN 15255 | Thermal performance of buildings - Sensible room cooling load calculation - General criteria and validation procedures | 2007 |
| EN ISO 13791 | Thermal performance of buildings - Calculation of internal temperatures of a room in summer without mechanical cooling - General criteria and validation procedures | 2004 |
| EN ISO 13792 | Thermal performance of buildings - Calculation of internal temperatures of a room in summer without mechanical cooling - Simplified methods |  |

# Text boxes

kWhEP/m2,yıl

kgeşd.CO2/m²yıl