SÖZLEŞME

SİTE YÖNETİMİ		:

FİRMA       		         :

İŞİN YERİ			:

SÖZLEŞME KONUSU		: Dış Cephe Mantolama İmalatları İşi

SÖZLEŞME TARİHİ		:

SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ	:

SÖZLEŞME NO		:

Madde-1) TANIMLAR:

SİTE YÖNETİMİ	          :

FİRMA                      	:

TARAFLAR	: SİTE YÖNETİMİ ve FİRMA

İŞ	: Bu sözleşme ile SİTE YÖNETİMİ ’ ne FİRMA’nın taahhüt ettiği işleri

(Konutlarda Dış Cephe Mantolama İmalatları)’nı İfade eder.

Madde-2) SÖZLEŞMENİN KONUSU

Sözleşmenin konusu; Ankara, ............’de bulunan binaların DIŞ CEPHE MANTOLAMA VE BOYA İMALATLARINININ Projelerine, Teknik Şartnamelerine, Bayındırlık Bakanlığı vb. resmi kuruluşların şartnamelerine, ilgili Türk standartlarına, Sözleşmeye, Şirket’in talep ve talimatlarına uygun olacak şekilde malzemeli olarak yapılmasıdır.

FİRMA, bu sözleşmeye bağlı birim fiyat cetvellerinde yazılı bulunan fiyatlar geçerli olmak şartıyla işin tamamım sözleşme ve eklerindeki şartlara uygun olarak yapmayı kabul ve taahhüt etmiştir.

Madde-3) SÖZLEŞME EKLERİ:

Sözleşme konusu işler için aşağıda belirtilen ekler sözleşmeye ekli olmasalar dahi işbu sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olup sözleşme ile aynı derecede hüküm taşır.

Sözleşmenin doğal ekleri:

1 ) TEKNİK ŞARTNAME

2 ) KEŞİF LİSTESİ

3 ) BİRİM FİYAT LİSTESİ

Ayrıca bunlarla sınırlı olmaksızın diğer kamu kuruluşlarının ilgili teknik şartname ve standartları işbu sözleşmenin doğal ekleridir.

Sözleşme ile ekleri arasında veya Sözleşmenin maddeleri arasında birbirini tutmayan ifade ve yargılar bulunduğu takdirde, SİTE YÖNETİMİ  lehine olan çözüm yolu geçerli olacaktır.

Sözleşme eki teknik şartname, keşif ve projeler işi tanımlamak için konmuştur ve aynen uygulanacaktır. Ancak SİTE YÖNETİMİ  ' nin proje ve teknik şartnamelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

FİRMA projelerde değişiklik önerebilir. Ancak değişiklik önerisini detaylandırıp yazılı yapacak ve SİTE YÖNETİMİ  ' nin yazılı onayı olmadan hiçbir değişiklik uygulanmayacaktır.

Sözleşme eki şartnamelere ilaveten Bayındırlık Bakanlığının tüm şartnameleri ve Türk Standartları işin yapımında geçerli olacaktır.

Madde-4) BİRİM FİYATLAR:

Sözleşme konusu iş "değişmez birim fiyat" esasına dayanmakta olup, bu birim fiyatlar geçici (ara) hakedişlerde ve kesin hakedişte aynen kullanılacaktır. Sözleşme kapsamında yapılacak işlerin birim fiyatları Sözleşme Eklerinde belirtilmiştir.

Madde-5) GARANTİ SÜRESİ:

FİRMA, sözleşme konusu işin yapıldığı daire/dükkanın/imalatın 3. şahıslara satılarak tesliminden itibaren 5 (Beş) yıl süresince kullanıma dayalı olanlar dışında tüm eksik, kusur ve ayıplarından sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

Madde-6) İS YERİ VE İSÇİLERİN GÜVENLİĞİ :

İş yerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak kanun, yönetmelik ve tüzüklerde ve ana sözleşme eki olan "TAŞERON İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ’NDE belirtilen tüm önlemleri almak ve alınmış önlemlere uymak ve uyulmasını denetlemek FİRMA'nın sorumluluğundadır. FİRMA, bu kurala uymadığı takdirde, doğacak zarar ve ziyanlardan sorumlu olduğunu, tarafınca çalıştırılan herhangi bir personelin bu tedbirlere uymadığının SİTE YÖNETİMİ  tarafından tespiti halinde o personeli şantiyede çalıştırmayacağım kabul ve taahhüt eder.

Madde-7) SON MADDE:

Bu Sözleşme; Ekindeki Birim Fiyat Listesi ile birlikte, Sözleşmenin taraflarca imzalandığı, tarihte yürürlüğe girer. 7 maddeden ibaret olan bu Sözleşme ve ekleri; SİTE YÖNETİMİ ve FİRMA tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra, ……………………..tarihinde imza altına alınarak 1 (Bir) nüsha olarak düzenlenmiştir.

FİRMA                                                                                               SİTE YÖNETİMİ  						ŞİRKET

EKLER:

1 ) TEKNİK ŞARTNAME

2 ) KEŞİF LİSTESİ

3 ) BİRİM FİYAT LİSTESİ

teknik şartname

Bu şartname ŞAHİNEVLER SİTESİ ısı yalıtım sisteminin uygulanmasında yüklenicinin izleyeceği ve uygulayacağı teknik şartlar ile uygulama esnasında ve sonrasında alacağı önlemleri belirtmektedir.

NOT: ISI YALITIM PAKET SİSTEMİ İÇERİSİNDE KULLANILACAK ISI YALITIM LEVHASI, YAPIŞTIRICI, SIVA VE BOYALAR TSE BELGESİNE SAHİP MARKALAR OLACAKTIR.

- MALZEMELER

1.1)YALITIM LEVHASI

KARBONLU Ekspande Polistiren Köpük (Full Karbonlu EPS) petrolden elde edilen köpük halindeki termoplastik 16 kg/m3 yoğunluğunda full karbon takviyeli, bir ısı yalıtım malzemesidir.ISO belgeli,EN 13499’a uygun özel toleranslarla üretilir olmalıdır.

-B1 sınıfı  yangın dayanımına sahip olmalıdır.

-Kalınlık:  5 cm kalınlığında expande levha kullanılacaktır.

-Köşeler gönyeli olmalı ve köşesel sapmalar metrede +- 2 mm’yi geçmemelidir.

-Düzgünlük (düzemsellik)metrede 5 mm’yi geçmemelidir.

-EPS levhalar kesimden , önce 4 hafta kesimden sonra 2 hafta dinlendirilmiş olmalıdır.

1.2)YAPIŞTIRICI

TS, ISO belgeli DIN 1164 göre portlantd çimentosu ve akrilik ve reçine dispersiyon tozundan imal edilmişi olmalıdır. Çekme dayanımı ; polistiren üzerinde >0,1 N/mm2 ; beton üzerinde 1,0 N/mm2 den az olmalıdır.

1.3)SIVA FİLESİ

Sıva yüzeyinde oluşabilecek gerilimleri karşılayan, çatlakları önleyen yüzeye gelen darbeleri yayarak sertlik ve mukavemet sağlayan cam elyafından 3,5-5 mm arasında değişen gözenekte aralığı olan gözenekli olarak dokunmuş ve alkali ortamda çözülmeyecek bir bağlayıcı ile emprenye edilmiş olmalıdır. Yoğunluğu 160 g/m2 den az olmamalıdır.

1.4) PLASTİK DÜBEL

Yalıtım levhalarını cephe yüzeyine ankre etmek için sert plastikten mamül polietilen gövdeli, poliamit çivil, geri dönüştürülmüş plastik içermeyen 10 mm çaplı, 150 mm boyutunda plastik çivili geniş başlı dübeldir.

1.5) KÖŞE TAKVİYE PROFİLİ

Bina köşeleri ve pencere merkezleri gibi dış köşelerde sistemi koruması ve sıva uygulamasında mastar görevi görmesi için kullanılması gereken , 0,6 mm et kalınlıklı 25/25 mm ebatlı yüzeyleri delikli alüminyum profildir.

1.6) SIVA MALZEMELERİ

Çimento-akrilik karışımı özel granülometreye sahip(max. 1 mm) inorganik dolgu ve katkı maddelerinden oluşan elastik katkılı TSE, ISO veya DIN belgeli sıva malzemesi , Min basma mukavemeti 15 N/mm2 (3 mm kalınlık için) difüzyon değeri 0,02 metre;esneme mukavemeti 7,5 N/mm2 Çekilme 0,8 mm/m.

1.7)DEKORATİF SIVA

TSE, ISO veya DIN belgeli olmalıdır. Çimento özel granülometreye sahip (max.2 mm dane çaplı) inorganik dolgu ve akrilik karışımı nefes alabilen su geçirmeyen darbelere dayanıklı beyaz renkli, esnek yapıya sahip son kat kaplama malzemesidir. Difüzyon değeri 0,06 metre -1, kapiler su alma değeri 0,10 kg/m2h ½

1.8)SON KAT BOYA

Silikon katkılı akrilik esaslı nefes alabilen yüksek kaplama özelliğine sahip rulo ile uygulanabilen dış cephe boyası kullanılacaktır. İmalatlarda kullanılacak boya , solmalara ve diğer hatalara karşı en az 5 yıl garantili olacak , herhangi bir solma yada başka bir hata olması durumunda TAŞERON , boya yapılmış mahallerin tamamını tekrar boyayacaktır.

2.)UYGULAMA

2.1) YÜZEY HAZIRLANMASI

Dış cephe ısı izolasyon sistemine başlamadan önce yüzeyler kontrol edilir. Düşeyde ve yatayda 1 cm yi geçen bozukluklar kaba sıva ile düzeltilir. Yüzeydeki toz yabancı malzeme temizlenir.

2.2)YALITIM LEVHALARININ YAPIŞTIRILMASI

Uygulama yapılacak yüzey uygun hale getirildikten sonra 1.2 maddesinde belirtilen özelliklerdeki özel yapıştırıcı su ile karıştırılıp macun kıvamına getirilerek m2 ye 5 kg sarfiyat gelecek şekilde izolasyon levhalarına sürülüp taraklandıktan veya levha başına eşit dağıtılarak minimum 12 noktaya öbek halinde sürüldükten sonra, şakülün de mastarında düşey derzleri şaşırtmalı ve aşağıdan yukarıya doğru yatay olarak montaj yapılır.

Yapıştırma işlemi yapılırken sık sık mastar ve su terazisi ile yüzey kontrol edilmelidir. Levhalar arasında seviye farkı olursa çıkıntılar törpülenmelidir. Levhaların birbirleriyle temas yüzeyleri sıkı ve aralıksız olmalı arasına yapıştırıcı gelmemelidir.(ısı köprüsü oluşmaması için) buna rağmen uygulamada levhaların temas yüzeyleri arasında oluşan boşluklar 1,00 cm den az ise poliüretan köpük, fazlaysa strafor ile doldurulup zımparalanmalıdır.

Levhalar uzun süre hava şartlarına açık bırakılmamalı ve ültraviyole ışınlarına maruz kalmamalıdır.

2.3)YALITIM LEVHALARIN YAPIŞTIRILMASI

Yapıştırma işleminden en az 24 saat sonra dübelleme yapılmalıdır.1.4 maddesindeki özellikteki dübeller her plakanın köşelerine ve ortasına olmak üzere m2 ye yaklaşık 5 adet gelecek şekilde uygulanmalıdır.

2.4) KÖŞE PROFİLİ MONTAJI

Köşe profilleri aynı zamanda yapılacak sıvaya mastar görevi yapacağından yalıtım levhalarının yapıştırılmasından sonra sıva aşamasından önce 1.5 maddesindeki özellikteki köşe profilleri elastik alt kat sıva ( 1.6 maddesi ) ile yapıştırılır. Tüm pencere merkezlerinde ve bina köşelerinde uygulanır.

2.5) SIVA VE SIVA FİLESİNİN UYGULANMASI

Yalıtım levhalarının üzeri nemli bir bezle silinerek temizlenir, 1.6 maddesindeki özellikleri içeren sıva malzemesi ile su karıştırılıp macun kıvamına getirilerek yüzeye mala ile bir kat sürülür. Sıva henüz taze iken 1.3 maddesindeki özellikleri içeren sıva filesi yüzeyine getirilerek rulo veya spatula yardımı ile sıvanın içine gömülmesi sağlanır. File ek yerleri min. 10 cm birbiri üzerine binecek şekilde uygulanır. Pencere köşelerinde ilave bir kat file daha uygulanarak kurumaya bırakılır. Yüzey kuruduktan sonra 2. kat sıva uygulaması aynı şekilde yapılarak sıva işlemi tamamlanır.

2.6) SON KAT DEKORATİF SIVA UYGULAMASI

Sıva aşamasından sonra dekoratif sıva çelik mala ile yüzeye çekilir. Kurumadan plastik mala ile daireler halinde perdahlanır. Uygulama min. 2 mm. kalınlık ve sarfiyat 2,5 kg/m2 den az olmamalıdır. Birbirine bağlı alanlar bütün halinde boşluk bırakmadan sıvanır.

2.7) SON KAT BOYA YAPILMASI

1.7 maddesindeki özellikleri içeren boya maddesi son kat dekoratif sıva uygulanıp kuruduktan sonra rulo fırça ile iki kat olarak uygulanır. İlk kat boya %10 sulandırılarak, ikinci kat sulandırılmadan toplam sarfiyat 0,3-0,4 kg / m2 olacak şekilde uygulanmalıdır.

KEŞİF LİSTESİ

......................... SİTESİ İZOLASYON İŞLERİ

ÖZEL 1  : Dış duvarlarda yönetimce onaylanmış detay ve projesine ve TS 825 'e uygun olarak 5cm kalınlığında  full karbonlu EPS (16 KG/M3 - karbonlu ekspande polistiren köpük) ısı yalıtım levhalarının m2'ye 5 kg gidilecek şekilde ısı yalıtım yapıştırıcısı ile duvara yapıştırılarak, plastik çivili ısı yalıtım dubeli ile yüzeye tespitinin yapılması. Levha üzerine m2'ye 3 kg gidilecek şekilde 1.kat ısı yalıtım sıvasının yapılması ve üzerine sıva filesi yerleştirilerek m2'ye 3 kg gidecek şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvası yapılarak, üzerine sistemi dış etkenlerden korumak ve estetik sağlamak amacı ile  m2’ye 2,75 kg gidecek şekilde dekoratif mineral kaplama ve silikonlu boya yapılması. Her türlü malzeme ve zaiyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Dış cephede yalıtım yapılan yüzeyler ''m2'' olarak hesaplanır.

ÖZEL 2 :  Balkon iç ve dış prekastlarında ve bina giriş dış cephelerin gibi  ısı yalıtımı yapılmayan yüzeylerde mevcut sıva tamirlerinin yapılarak(gerekli yerlerde tek kat sıva çekilerek) yüzeyin hazırlanması ve  üzerine sistemi dış etkenlerden korumak ve estetik sağlamak amacı ile  m2’ye 2,75 kg gidecek şekilde dekoratif mineral kaplama yapılarak, üzerine silikonlu boya yapılması.  Her türlü malzeme ve zaiyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Dış cephede tamir ve boya yapılan yüzeyler ''m2'' olarak hesaplanır.

ÖZEL 3 :  Balkon tavanlarında ısı yalıtımı yapılmayan yüzeylerde mevcut sıva tamirlerinin yapılarak yüzeyin hazırlanması ve üzerine m2’ye 0,7 kg gidecek şekilde ince silikonlu grenli dış cephe boyası yapılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Dış cephede tamir ve boya yapılan yüzeyler ''m2'' olarak hesaplanır.

ÖZEL 4: Mevcut dış cephede bulunan pvc yağmur iniş borularının itina ile sökülmesi ve ısı yalıtımı yapıldıktan sonra TSE kriterlerine uygun 100’lük PVC iniş borularının montajının yapılması. her türlü malzeme ve zaiyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1mtl fiyatı: ÖLÇÜ : Yağmur inişlerinin değiştirilmesi ''mtl'' olarak hesaplanır.

ÖZEL 5 : Dış cephede pencere önlerine 2 cm Muğla beyazı damlalıklı mermer denizlik yapılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1mtl fiyatı: ÖLÇÜ : Denizlik yapılan yerler ‘mtl’ olarak hesaplanır.

ÖZEL 6 : Çatılarda mevcut zeminin temizlenerek üzerine 5 cm XPS Ekstrüde Polistiren Sert Köpük (24-30 DNS) ısı yalıtım levhalarının yerleştirilerek, üzerine rüberoit(bitümlü karton) serilmesi.  Her türlü malzeme ve zaiyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1mtl fiyatı: ÖLÇÜ : Denizlik yapılan yerler ‘mtl’ olarak hesaplanır.

ÖZEL 7  : Bodrum tavanlarında  yönetimce onaylanmış detay ve projesine ve TS 825 'e uygun olarak 5cm kalınlığında  full karbonlu EPS (16 KG/M3 - karbonlu ekspande polistiren köpük) ısı yalıtım levhalarının m2'ye 5 kg gidilecek şekilde ısı yalıtım yapıştırıcısı ile duvara yapıştırılarak, plastik çivili ısı yalıtım dubeli ile yüzeye tespitinin yapılması. Levha üzerine m2'ye 3 kg gidilecek şekilde 1.kat ısı yalıtım sıvasının yapılması ve üzerine sıva filesi yerleştirilerek m2'ye 3 kg gidecek şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvası yapılarak, plastik tavan boyası ile boya yapılması. Her türlü malzeme ve zaiyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Dış cephede yalıtım yapılan yüzeyler ''m2'' olarak hesaplanır.

ÖZEL 8  : Dış cephelerde  yönetimce onaylanmış detay ve projesine uygun olarak zeminden 1,2 m yüksekliğine kadar olan bölgelerde beton cephe taşı ile kaplama yapılması. Her türlü malzeme ve zaiyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Dış cephede yalıtım yapılan yüzeyler ''m2'' olarak hesaplanır.

ÖZEL 9  : Blokların çevre tretuvarında , 15 cm kalıp  çakılarak 200 dozlu çimento kum harcı ile mevcut tretuvarın 10 cm yükseltilerek üzerine en az 3 cm taraklı mozaik kaplama yapılması.Her türlü malzeme ve zaiyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Dış cephede yalıtım yapılan yüzeyler ''m2'' olarak hesaplanır.

ÖZEL 10: İskele temini, kurum ve söküm işçiliği, her türlü malzeme ve zaiyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1m2 fiyatı: ÖLÇÜ : İskele ''m2'' olarak hesaplanır.

birim fiyat listesi

| SIRA | TANIM | BİRİM | MİKTAR | B.F TL/m2 | Toplam tutar TL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ÖZEL 1 | m² |  |  |  |
| 2 | ÖZEL 2 | m² |  |  |  |
| 3 | ÖZEL 3 | m² |  |  |  |
| 4 | ÖZEL 4 | mtl |  |  |  |
| 5 | ÖZEL 5 | mtl |  |  |  |
| 6 | ÖZEL 6 | m² |  |  |  |
| 7 | ÖZEL 7 | m² |  |  |  |
| 8 | ÖZEL 8 | m² |  |  |  |
| 9 | ÖZEL 9 | m² |  |  |  |
| 10 | ÖZEL 10 | m² |  |  |  |

TOPLAM       =

%18 KDV       =

GENEL TOPLAM        =